## Slide 1
Uno strumento per
dare voce ai territori
Gaetano Scognamiglio, 25 febbraio 2021
Romano Giglioli
Università di Pisa DESTEC

## Slide 2
La materia non manca!
Mancano le infrastrutture

## Slide 3: Nota sull’idrogeno
come vettore energetico
come materia per i processi industriali

## Slide 4: Come vettore energetico: decarbonizzazione del trasporto navale
LH2
NH3
CH3OH
S-LNG

## Slide 5
Non è ancora dimostrata la sostenibilità dell’idrogeno come vettore energetico : occorre ancora lavorare molto in ricerca.
Un indirizzo più concreto e di sviluppo di politica industriale sull’idrogeno è quello come materia nei processi industriali, in particolare in metallurgia come ha dimostrato la linea pilota di produzione del ferro messa in funzione recentemente dalla svedese SSAB.

## Slide 6: Come materia per i processi industriali
L’impianto pilota del progetto svedese Hybrit è entrato in produzione e ha l’obiettivo di arrivare a 2,7 milioni di tonnellate entro il 2030
Processo di produzione dell'acciaio H-DRI (hydrogen direct reduction iron)
Fe2O3+ 3H2 = 2Fe + 3 H2O Stechiometricamente occorrono, quindi, 52 kg di idrogeno per tonnellata di ferro (da convertire successivamente con scarti nell'acciaio dal tenore di carbonio desiderato). Più realisticamente un processo H-DRI richiede sui 70kgH2/tFe. Se invece che da rinnovabile si produce l’idrogeno da steam-reforming del metano si emettono circa 0,65 tCO2/tFe molto meno delle circa 2 tCO2/tFe dell’attuale processo a base di carbone.
C’è un documento del Parlamento europeo che si intitola “Carbon-free steel production: Cost reduction options and usage of existing gas infrastructure”
…dal vertice del 13 dicembre al MISE tra Acciaierie d’Italia e i Ministri dello Sviluppo Economico e del Lavoro e i Sindacati la proposta del nuovo piano industriale prevede la produzione dell’acciaio utilizzando l’idrogeno al posto del carbone.....

## Slide 7: Quali vettori per la transizione energetica verso un futuro carbon free?
I vettori considerati fondamentali nella transizione verso la decarbonizzazione di tutto il settore energetico, compresa la mobilità, sono in ordine di importanza:
il vettore elettrico (che può essere direttamente decarbonizzato con fonti rinnovabili o da nucleare di fissione);
il gas naturale (il combustibile fossile a minor impatto che dovrebbe sostituire laddove possibile carbone e derivati del petrolio);
gli altri combustibili carbon neutral (di origine biologica e/o sintetica);
idrogeno? , ma “come materia nei processi produttivi”

## Slide 8
GRAZIE DELL’ATTENZIONE